Technická specifikace nabídky

| 1. Identifikační údaje zakázky |
| --- |
| Označení zakázky | Konektivita ZŠ Dany a Emila Zátopkových v Třinci |
| Zadavatel zakázky | Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČ: 00297313 |
| 2. Základní identifikační údaje o dodavateli |
| Název: |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |
| IČ/DIČ: |  |
| Osoba oprávněna jednat za uchazeče: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| Tel.: |  |
| E-mail: |  |
| 3. Technická specifikace nabídky |
| Parametr Minimální hodnoty požadované zadavatelem Uchazeč musí splnit tyto požadavky beze zbytku. | Vaše nabídka: uveďte bližší parametry Vaší nabídky – zda splňuje požadavek, technické parametry, název produktu, výrobce, typové označení, modelové označení, tam kde je to relevantní |
| 1. Server (2 ks) Požadované parametry: Dvousocketový server o velikosti 2U včetně ramena pro vedení kabelů umožňujícího plného vysunutí zapnutého serveru z racku pro servisní účely s indikací oznamující příp. vadnou komponentu serveru Podpora pro 2 procesory, podpora HyperThreading, s osazením jedním 8 jádrovým procesorem s výkonem tohoto jednoho procesoru min. 17900 bodů dle https://www.cpubenchmark.net Možnost rozšíření paměťových modulů na minimálně 24x DIMM s osazením min 4x 32GB/2666MHz DDR4 (osazeno tak, aby paměť pracovala na 2666MHz i při rozšíření paměti na 768GB s osazením dvou procesorů bez nutnosti výměny DIMM modulů) Podpora persistentních paměťových modulů typu NVDIMM minimálně o velikosti 8GB Podpora ochrany paměti technologiemi Advanced ECC, Online spare, zrdcadlení a FFT SAS RAID řadič s podporou RAIDu 0/1/5/6/10/50/60 s cache min. 2GB pro vytvoření RAIDu přes všechny dodané SAS točité disky s možností rozšíření min. na 30 disků, která je zálohována baterií nebo flash pamětí; podpora pro online rozšiřování kapacity, Online rozšiřování logický disků, možnost provozu v RAID a HBA módu, online migrace RAID úrovně a integrované data-at-rest šifrování dat. Podpora pro read i write cache dat na lokálně připojené SSD Možnost min. 28 pozic pro 2,5" hot-swap SAS/SATA/SSD disky s osazením min. 5ks o kapacitě každého točitého disku min. 1,2TB v provedení 12G SAS/10k 2,5" Disky musí mít rámečky vybaveny indikátorem proti vytažení disku na kterém se provádí datové operace nebo musí být takový disk proti případnému vytažení blokován Osazeno min. 4 portů USB 3.0, z toho minimálně 1x interní pro aplikační klíče Slot pro interní flash kartu (SD, microSD) pro boot hypervizoru, lze nahradit druhým interním USB 3.0 Server musí obsahovat TPM čip ve verzi 2.0 chráněný proti nežádoucí mechanické manipulaci Možnost rozšíření až šesti PCI-e kartami, z toho alespoň 2x PCIe Gen3 s x16 bus width na instalované CPU Min. 4x 1Gbit LAN porty (1000BaseT) s podporou Large Send and Receive offload capability, VLAN tagging, MSI-X, jumbo frames, IEEE 1588, VMware NetQueue a Microsoft VMQ nezabírající rozšiřující PCIe sloty Min. 2x 10/25Gbit LAN porty (SPF+) s podporou Large Send offload capability, VLAN tagging, MSI-X, jumbo frames, IEEE 1588, VMware NetQueue a Microsoft VMQ nezabírající rozšiřující PCIe sloty 1x 1Gbit port pro management Větráky v serveru musí být vyměnitelné za provozu a redundantní 2x napájecí zdroje s redundancí napájení 1+1, min. požadovaný výkon jednoho zdroje je 500W Zdroje musí podporovat řízení spotřeby CPU instalovaných v poptávaných serverech Zdroje musí splňovat požadavky na certifikaci energetické účinnosti, např. ECOS Consulting 80 Plus (min. Platinum), popř. je nutno doložit, že mají při napětí 230V účinnost min. 94% Jednoduché kolejnice pro montáž do rozvaděče Správa HW serveru: Řízení přístupových práv k centrální části SW a k management nástrojům pomocí účtů Active Directory domény, autentizace uživatele PINem a certifikátem, Virtuální KVM (tj. převzetí textové i grafické konsole serveru a zajištění přenosu povelů z klávesnice a myši vzdáleného počítače), včetně možnosti sdílení až čtyřmi uživateli současně u plně grafické konsole, Zapnutí, vypnutí a restart serveru na dálku, připojení vzdálených medií Floppy/CD, image souborů a adresářů, U grafické konsole rozlišení min. 1600x1200, Možnost přesměrování terminálových služeb Windows na dedikovaný management port, Kódování Advanced Encryption Standard (AES) a Triple Data Encryption Standard (3DES) pro zabezpečení komunikace s běžnými www prohlížeči, CLP a XML rozhraní pro skriptování, Podpora UEFI Secure Boot, Možnost detekce otevření chassis serveru, Musí umožňovat optimalizaci výkonu serveru v závislosti na zvoleném druhu zátěže, Komunikace přes dedikovaný ethernet management port, Možnost nastavit sdílenou komunikaci pro správu celého systému přes standardní integrovaný Ethernet port s možností využití technologie VPN, Možnost vyvolat NMI přerušení nedostupného OS, Zasílání proaktivních hlášení o možných chybách v systému pomocí SNMP a také na uživatelsky definovanou emailovou adresu, Nástroj pro automatizovaný skriptovaný a image based PXE deployment, Performance monitoring komponent (CPU, RAM, HDD, LAN) pro Windows a Linux OS, který umožní online i offline analýzu serverů, Možnost řízení spotřeby, resp. omezení celkového příkonu všech poptávaných serverů tak, aby byl zohledněn aktuální příkon každého jednotlivého serveru, Monitorování okamžité teploty a záznam hodnot do lokální db, Možnost skupinové správy všech poptávaných serverů prostřednictvím jedné servisní konzole, Možnost skupinového update firmware všech poptávaných serverů, Možnost správa serverů umožnit vzdálené monitorování a reporting událostí/závad i mimo firemní síť/VPN, v rámci globálního internetového portálu nebo cloud služby s podporou pro mobilní zařízení (Android, iOS) Požadovaná min. 5 letá servisní podpora s opravou v místě instalace serveru a s garantovanou odezvou následující pracovní den od nahlášení případné závady |  |
| 2. SW pro servery (2 ks) Požadované parametry: Licence pro serverový operační systém odpovídající navrženému HW s minimální dobou podpory 5let u výrobce. Řešení musí být kompatibilní se stávajícím prostředím. |  |
| 3. Klientské přístupové licence (550 ks) Požadované parametry: Licence pro klientský přístup k serverovému operačnímu systému pro uživatele, jenž není vázaná na hardware Připojení stávajících stanic Windows do sítě a domény, zajišťující kompatibilitu se současným prostředím WinSvrCAL 2016 SNGL MVL DevCAL |  |
| 4. Antivirový systém (1 ks) Požadované parametry: Licence antiviru s aktualizacemi virové báze na 3 roky pro 140 stanic Pokročilá kontrola paměti Podpora virtualizace Modulární instalace Ochrana často zneužívaných aplikací jako jsou prohlížeče, čtečky PDF nebo poštovní klienti Monitorování chování škodlivých procesů a kontrolovat je ihned po rozbalení v paměti Umožnit definovat pravidla pro systémové registry, procesy, aplikace a soubory Umožnit blokovat nebo povolit konkrétní výměnná média jako jsou CD, DVD, USB apod Hledat a odstranit při instalaci jiný bezpečnostní software Umožnit produkt provozovat i na starším hardwaru Umožnit vzdálenou správu s celkovým přehledem nad bezpečnostní situací v sítí pomocí jedné webové konzole |  |
| 5. Zálohovací systém (SW) (2 ks) Požadované parametry: Zálohovací SW kompatibilní s prostředím VMware Obnova virtuálních počítačů Zálohování VM na úrovni bitové kopie Záloha/obnova Microsoft Active Directory Granulární záloha a obnova pro snapshoty VMware Integrovaná akcelerace sítí WAN Podpora šifrování Nativní podpora páskových úložišť Nepřetržitý monitoring, tvorba reportů a výstrah v reálném čase Zabudovaná deduplikace a komprese 100% kompatibilita se stávajícím prostředím |  |
| 6. SW pro centrální správu a audit ICT prostředků (1 ks) Požadované parametry: Automatizované skenování počítačů Správa a kontrola instalovaného SW Evidence HW a sledování změn Plánování úloh a automatický reporting kritických událostí SW audit a správa licencí Automatizace procesů správy HW Zasílání alarmů na email Generování předávacích protokolů Databáze daňových dokladů Podpora inventarizace pomocí čárových kódů Webové rozhraní pro možnost prezentace dat s možností předání a ověření předávacích protokolů Automatické upozorňování na chybějící údaje ve správě sw licencí a majetku Možnost plánování servisních zásahů, revizí el. zařízení Zasílání sestav mailem: bilance legální/nelegální software dle počítačů Nastavení shromažďování dat v pravidelných a volitelných intervalech Identifikace nalezeného SW s možností definovat podmínky licenčního ujednání |  |
| 7. UPS pro servery (2 ks) Požadované parametry: Výkon [VA]: 1 500 Výkon [W]: 900 Provedení Rack mount SNMP síťová karta pro správu UPS SW pro řízené vypínání serverů s podporou pro Linux, Microsoft, VMware s paralelním zapojením dodávaných serverů do těchto UPS |  |
| 8. WiFi síť AP (30 ks) Požadované parametry: Bezdrátová síť bude provozována jako centralizovaná architektura s využitím funkcionality kontroléru na jednom libovolném AP. Tento řídí distribuci konfigurací, rozkládání zátěže, roaming, ladění kanálů, detekci rušení a jeho funkcionalitu může v případě HW poruch převzít libovolný jiný AP bez ztráty konfigurace a funkčnosti Wifi sítě. Podpora automatického rozložení zátěže klientů AP musí splňovat specifikaci 802.11a/b/g/n/ac, ac Wave 2 Každé AP bude mít dvě samostatná rádia - jedno pro frekvenci 2,4GHz a druhé pro frekveci 5GHz MIMO konfigurace rádií minimálně 2x2 v pásmu 2,4GHz až 300 Mbps a 3x3 v pásmu 5GHz až 1300Mbps Podpora protokolů 802.11v, 802.11k, 802.11r, OKC Podpora centralizovaného automatického plánování kanálů a síly signálu Podpora automatického roamingu 802.1x autentizovaných klientů na další AP Podpora lokálního i externího guest captive portálu AP musí podporovat QoS a VOIP služby Schopnost garance poměru vysílacího času pro jednotlivé SSID AP musí umět pracovat v topologii Bridge a Mesh včetně algoritmu pro výběr cesty v rámci MESH stromu Podpora napájení přes PoE standardu 802.3af a 802.3at Možnost autentizace AP vůči 802.1x zabezpečenému portu metodou PEAP Možnost časového omezení vysílání jednotlivých SSID Podpora WPA2 Podpora multi SSID Podpora ACL pro filtrování provozu Až 16 možných vysílaných BSSID na jednu radiovou část Možnost přenastavit režim činnosti AP do režimů: uživatelský přístup, monitor s/nebo spektrální analýza Automatické mapování síťové topologie Webové rozhraní pro administraci Požadována správa zařízení pomocí dohledového a konfiguračního nástroje běžícího ve virtualizaci, který umožňuje dlouhodobé sbírání statistik (v jednotkách let) provozu a logování (z podhledu Wi-Fi infrastruktury i na úrovni připojených klientských zařízeních), možnost vytváření rozsáhlých reportů o provozu v síti a jejich pravidelné rozesílání emailem, centrální konfigurace a dohled všech připojených prvků, Emailové/SMS notifikace v případě zaznamenání problémů na Wi-Fi infrastruktuře AP (2 ks) Požadované parametry: Bezdrátová síť bude provozována jako centralizovaná architektura s využitím funkcionality kontroléru na jednom libovolném AP. Tento řídí distribuci konfigurací, rozkládání zátěže, roaming, ladění kanálů, detekci rušení a jeho funkcionalitu může v případě HW poruch převzít libovolný jiný AP bez ztráty konfigurace a funkčnosti Wifi sítě. Podpora automatického rozložení zátěže klientů AP musí splňovat specifikaci 802.11a/b/g/n/ac, ac Wave 2 Každé AP bude mít dvě samostatná rádia - jedno pro frekvenci 2,4GHz a druhé pro frekveci 5GHz MIMO konfigurace rádií minimálně 2x2 v pásmu 2,4GHz až 300 Mbps a 4x4 v pásmu 5GHz až 1700Mbps Podpora protokolů 802.11v, 802.11k, 802.11r, OKC Podpora centralizovaného automatického plánování kanálů a síly signálu Podpora automatického roamingu 802.1x autentizovaných klientů na další AP Podpora lokálního i externího guest captive portálu AP musí podporovat QoS a VOIP služby Schopnost garance poměru vysílacího času pro jednotlivé SSID AP musí umět pracovat v topologii Bridge a Mesh včetně algoritmu pro výběr cesty v rámci MESH stromu Podpora napájení přes PoE standardu 802.3af a 802.3at Možnost autentizace AP vůči 802.1x zabezpečenému portu metodou PEAP Možnost časového omezení vysílání jednotlivých SSID Podpora WPA2 Podpora multi SSID Podpora ACL pro filtrování provozu Až 16 možných vysílaných BSSID na jednu radiovou část Možnost přenastavit režim činnosti AP do režimů: uživatelský přístup, monitor s/nebo spektrální analýza Automatické mapování síťové topologie Webové rozhraní pro administraci Požadována správa zařízení pomocí dohledového a konfiguračního nástroje běžícího ve virtualizaci, který umožňuje dlouhodobé sbírání statistik (v jednotkách let) provozu a logování (z podhledu Wi-Fi infrastruktury i na úrovni připojených klientských zařízeních), možnost vytváření rozsáhlých reportů o provozu v síti a jejich pravidelné rozesílání emailem, centrální konfigurace a dohled všech připojených prvků, Emailové/SMS notifikace v případě zaznamenání problémů na Wi-Fi infrastruktuře |  |
| 9. Router/Firewall (1 ks) Požadované parametry: router 20 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA port, 16 x internal switch ports) s firewallem (funkce: web filteringu, antivirus, kategorizace webů, logování, vnitřní paměti min. 32GB, podpora 802.1x, atd.) kompatibilita se stávajícím routerem Fortigate 100D Min. Firewall Throughput 2.5 Gbps Min. Firewall Throughput (Packets Per Second) 300 Kpps Min. Concurrent Sessions (TCP) 2 Million Firewall Policies Min. IPsec VPN Throughput (512 byte) 1 380 Mbps Min. Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000 Min. Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 10,000 Min. SSL-VPN Throughput 300 Mbps Virtual Domains (Default / Maximum) 10 / 10 High Availability Configurations Podpora SSL Offloading Integrace do sandboxingu Podpora LACP protokolu Možnost logování na lokální disk nebo na logovací server |  |
| 10. Switch (9 ks) Požadované parametry: 24G portový switch – 2x Aktivní prvek s min. 24x 1000Gbps Ethernet rozhraními 1000BaseT a min 4x SFP+ (10Gbps) porty, Rack mount, L3 vrstva, tabulka MAC adres 16K Podpora stackování (kruh a zřetězení) mezi dodanými switchi z důvodu použití sdružování min. 8 fyzických portů těchto switchů do skupin k propojení s dalšími aktivními prvky stávající infrastruktury pomocí LACP protokolu Podpora Jumbo rámců, prioritizace paketů, statického a RIP routování Podpora limitace propustnosti max/min na každý port Přepínací kapacita 128 Gb/s Podpora RestAPI a OpenFlow standardů Podpora MLD snooping, IPv6 ACL/QoS/routing Podpora Energy-efficient Ethernet (EEE) Podpora LLDP a LLDP-MED Podpora Multiple Spannig Tree Podpora Link Aggregation Control Protocol Podpora VLAN min. 2000 aktivně využívaných Podpora autentifikace pomocí 802.1X Podpora VRRP protokolu Ochrana před neověřenými DHCP servery Správa pomocí HTTP/HTTPs, Local CLI/Telnet/SSH/SNMP, sFTP přístup pro přenos souborů 5x2m Cat5E UTP patch cord 1x1m Cat5E UTP patch cord 2-port Stacking Module 1.0 m Stacking Cable 2-port 10Gb SFP+ Module 10Gbps SFP+/SFP+ DAC (Direct Attach Copper) kabel 3m - pro redundantní připojení dvou serverů k těmto switchům a redundantním propojením nabízených switchů mezi sebou, tj. kompatibilní s nabízeným řešení serverů a aktivních prvků Záruka na switch od jeho výrobce po dobu vlastnictví nabízeného produktu zadavatelem 8G portový switch– 4x Aktivní prvek s min. 10x 1000Gbps Ethernet rozhraními 1000BaseT, Rack mount, L2 vrstva, tabulka MAC adres 16K PoE+ (Power over Ethernet), QoS (Quality of Service) Min. PoE+ výkon 65 W Přepínací kapacita 20 Gb/s Podpora Jumbo rámců, prioritizace paketů Layer3/4 Podpora limitace propustnosti max/min na každý port Podpora sFlow standardu Podpora IPv6 - dual satck, mld snooping, QoS DHCPv6 ochrana Podpora Energy-efficient Ethernet (EEE) Podpora LLDP a LLDP – MED Podpora MSTP Podpora GARP Podpora Link Aggregation Control Protocol Podpora autentifikace pomocí 802.1X Podpora port mirroringu Integrace uložiště primárního a sekundarního firmwaru Ochrana před neověřenými DHCP servery Správa pomocí HTTP/HTTPs a Local CLI/Telnet/SSH/SNMPv3 v plném rozsahu funkcí, sFTP přístup pro přenos souborů Dedikovaný seriový port pro správu Záruka na switch od jeho výrobce po dobu vlastnictví nabízeného produktu zadavatelem 48G portový switch– 2x Aktivní prvek s min. 48x 1000Gbps Ethernet rozhraními 1000BaseT, Rack mount, L2 vrstva, tabulka MAC adres 16K PoE+ (Power over Ethernet), QoS (Quality of Service) Maximální PoE výkon 382 W Přepínací kapacita 104 Gb/s Podpora Jumbo rámců, prioritizace paketů Layer3/4 Podpora limitace propustnosti max/min na každý port Podpora sFlow standardu Podpora IPv6 - dual satck, mld snooping, QoS DHCPv6 ochrana Podpora Energy-efficient Ethernet (EEE) Podpora LLDP a LLDP – MED Podpora MSTP Podpora GARP Podpora Link Aggregation Control Protocol Podpora autentifikace pomocí 802.1X Podpora port mirroringu Integrace uložiště primárního a sekundarního firmwaru Ochrana před neověřenými DHCP servery Správa pomocí HTTP/HTTPs a Local CLI/Telnet/SSH/SNMPv3 v plném rozsahu funkcí, sFTP přístup pro přenos souborů Dedikovaný seriový port pro správu Záruka na switch od jeho výrobce po dobu vlastnictví nabízeného produktu zadavatelem 24G portový switch– 1x Aktivní prvek s min. 24x 1000Gbps Ethernet rozhraními 1000BaseT a min 4x SFP, Rack mount, L2 vrstva Přepínací kapacita 56 Gb/s Podpora Jumbo rámců, prioritizace paketů Layer3/4 Podpora limitace propustnosti max/min na každý port Podpora sFlow standardu Podpora IPv6 - dual satck, mld snooping, QoS DHCPv6 ochrana Podpora Energy-efficient Ethernet (EEE) Podpora LLDP a LLDP – MED Podpora MSTP Podpora GARP Podpora Link Aggregation Control Protocol Podpora VLAN min. 512 aktivně využívaných Podpora autentifikace pomocí 802.1X Podpora port mirroringu Integrace uložiště primárního a sekundarního firmwaru Ochrana před neověřenými DHCP servery Správa pomocí HTTP/HTTPs a Local CLI/Telnet/SSH/SNMPv3 v plném rozsahu funkcí, sFTP přístup pro přenos souborů Dedikovaný seriový port pro správu Záruka na switch od jeho výrobce po dobu vlastnictví nabízeného produktu zadavatelem |  |
| 11. Rozvaděč (1 ks) Požadované parametry: rozvaděč s nosností min. 200kg, min. 22U, 19", min. hloubka 1000mm, s aktivní ventilací min. 3 ventilátory přední i zadní kovové uzamykatelné perforované dveře |  |
| 12. NAS uložiště (1 ks) Požadované parametry: NAS uložiště se 4 pozicemi pro HDD, min. 4 jádra CPU, CPU 64-bit, min. 4GB RAM, min. 1x eSATA port, min. 2x USB 3.0, 2xLAN; osazena 2x8TB SATA III disky s 256MB Buffer, min. 7200 ot. |  |
| 13. Implementace a doprava Požadované parametry: Instalace v sídle školy Napojení na stávající rozvody, jež jsou ve škole připraveny V případě WiFi úprava koncové kabeláže dle potřeb a v souladu s analýzou pokrytí signálem WiFi Otestování zálohy a obnovy celého systému Test výpadku a ověření funkce redundantních zařízení (router, server,přepínač) Zaškolení obsluhy (správce IT) Jeden konzultační den po měsíci od dodání díla |  |
| Celkový soulad a standard konektivity |  |
| Nabídka je v souladu s technickým popisem požadovaného řešení, který je uveden dále v této příloze, a umožní dosažení všech cílových parametrů, které jsou v tomto popise uvedeny. Zajištění vnitřní konektivity školy musí splňovat Standard konektivity škol Integrovaného regionálního operačního programu - viz popis v další části této přílohy. |  |
| Ostatní požadavky |
| Bezpečnostní předpisy | Musí vyhovovat všem platným bezpečnostním normám a předpisům. |  |
| Doprava a manipulace | Součástí dodávky bude doprava, vyložení/složení, manipulace, dopravení zboží do určených učeben. |  |
| Montáž a instalace u objednatele včetně uvedení do provozu | Součástí dodávky bude montáž, instalace, konfigurace, uvedení do provozu dodávaného zboží včetně všech potřebných prací. Součástí dodávky bude zapojení všech prvků do relevantních školních sítí, odzkoušení všech funkcí. |  |

V ……….........………..dne ..........................

………………………………............			Podpis, razítko

Titul, jméno, příjmení

technickÝ POPIS POŽADOVANÉHO ŘEŠENÍ

Technické parametry výchozího a cílového stavu školní síťové infrastruktury ZŠ Dany a Emila Zátopkových v Třinci

Aktuální stav konektivity

Aktívní prvky počítačové sítě

Switche - přepínače

Část stávajících switchů vyhovuje specifikaci výzvy č. 47. Je potřeba vyměnit nedostačující páteřní prvky za adekvátní L3, L2 switche s požadovanými vlastnostmi dle výzvy. Dále je potřeba vyměnit nevyhovující podružné switche.

Router - směrovač

Škola disponuje routerem, vyhovujícím výzvě č. 47, který je klíčovým prvkem pro funkčnost celé počítačové sítě včetně spojení do Internetu (WAN).

WiFi AP – přístupové body WiFi sítě

Stávající zařízení WiFi sítě nevyhovuje výzvě č. 47 z pohledu udržitelnosti životnosti výzvy, stávající řešení nemají dostatečnou HW podporu. Stávající AP jsou již po záruce.

Server

Škola vlastní jeden server, jehož stáří je více než 6 let. Server je pro realizaci projektu nevyhovující.

RACK - rozváděč

Kapacita stávajících racků je nedostatečná.

NAS

K dispozici 1xNAS s nedostatečnou kapacitou diskových zařízení.

Licence

MS licence

Stávající licence pro Windows 2008 jsou nedostačující.

VMware

K dispozici je licence na VMware určených pro školní organizace s končící dobou platnosti v roce 2019 a jdou tedy nedostačující.

Antivirové řešení

Škola nedisponuje komplexním antivirovým řešením. PC jsou chráněna integrovaným antivirem společnosti MS. Další vrstvu zabezpečení tvoří router/firewall Fortigate 100D společnosti Fotinet s roční rozšířenou licencí zabezpečení.

Centrální správa a audit ICT prostředků

Škola nevlastní žádnou licencí pro centrální správu a audit ICT prostředků.

Schéma stávající topologie sítě.

Základ topologie sítě tvoří optické spoje mezi jednotlivými pavilony školy. V níže uvedeném schématu jsou zaznačeny červenými spoji. Zbylé přepínače jsou připojeny metalickým spojem UTP CAT 5E k páteřním přepínačům. Součást topologie dále tvoří 24 AP Unifi rozmístěné po celé škole, připojené k páteřním přepínačům.

Navrhované řešení

Aktívní prvky počítačové sítě

Switche - přepínače

Je potřeba vyměnit nedostačující páteřní prvky za adekvátní L3, L2 switche s požadovanými vlastnostmi dle výzvy. Dále je potřeba vyměnit nevyhovující podružné switche. Nové páteřní switche zapojit ve stack modu, pro vysokou dostupnost, ve kterém budou fungovat jako jeden virtuální switch.

Router - směrovač

Škola disponuje routerem, vyhovujícím výzvě č. 47, který je klíčovým prvkem pro funkčnost celé počítačové sítě včetně spojení do Internetu (WAN). V případě výpadku tohoto prvku by bylo problematické obnovení funkčnosti sítě, proto navrhované řešení musí obsahovat redundanci zařízení.

WiFi AP – přístupové body WiFi sítě

Nově navrhované prvky musí splňovat podmínky odpovídající minimálnímu standardu konektivity. AP musí bezpečně pokrýt všechny prostory školy. Součásti nabídky musí být rovněž management AP a zařízení připojujících se prostřednictvím WiFi do vnitřní sítě a Internetu.

Server

Navrhované řešení musí obsahovat minimálně 2 fyzické servery s podporou a plným využitím hardware zdrojů pomoci virtualizační platformy, jež umožní snadnou zálohovatelnost a obnovu všech virtuálních serverů. Na každém serveru poběží virtuální instance operačních systému Windows Server Standard 2016 s replikovanou MS AD a s RADIUS serverem pro autentifikaci uživatelů do počítačové sítě. Dále na serverech budou spuštěny další virtuální instance pro management serverů, a dalších instance potřebné pro provoz sítě. Servery musí umožnit rozšíření o další komponenty s ohledem na budoucí nárůst požadavků na HW zdroje jednotlivých serverů.

RACK - rozváděč

Nové servery budou umístěny mimo hlavní rozvaděč, proto je potřeba je umístit do nového rozváděče s patřičným chlazením.

NAS

Zálohování bude probíhat na NAS zařízení umístěné v LAN síti.

UPS

Pro nové navrhnuté IT prostředky je potřeba zajistit adekvátní záložní zdroje napájení pro regulérní vypnutí serverů v případě výpadku.

Licence

MS licence

Navrhované řešení bude obsahovat správně za licencované servery pro MS AD. Zabezpečení sítě bude zahrnovat instalaci adekvátních serverových rolí a služeb s ohledem na požadavky konfigurace serverových počítačových operačních systémů. Jednotlivé virtuální stroje budou z důvodu zabezpečení oddělené tak, aby role a služby vzájemně nekolidovaly. Toto řešení bude obsahovat z důvodu zabezpečení počítačové sítě klientské přístupové licence.

VMware

Navrhována virtualizační platforma bude postavena na řešení od společnosti VMware.

Antivirové řešení

Pro zabezpečení klientských stanic bude návrh obsahovat antivirové řešení s centrální správou, jelikož škola nyní nevlastní žádné antivirové řešení.

Zálohovací software

Pro zálohování je potřeba zajistit potřebné softwarové řešení vyhovující požadavkům školy s ohledem na nově plánovou IT infrastrukturu a dostatečnou kapacitou pro standardní růst kapacity zálohovaných dat.

Centrální správa a audit ICT prostředků

Návrh bude obsahovat adekvátní softwarové řešení pro požadavky správy a auditu ICT prostředků. Řešení musí zohlednit plánování rozpočtu pro budoucí nákup podpory pro technické problémy a aktualizace.

Schéma cílové topologie sítě.

Síťové řešení musí splňovat následující parametry:

Viz Cílový stav dle standardu konektivity škol.

Cílový stav konektivity dle standardu IROP

a) Konektivita školy k veřejnému internetu (WAN)

| Parametr dle standardu | Způsob naplnění parametru |
| --- | --- |
| Validující DNSSEC resolver na straně školy | Řešeno v rámci projektu pomocí nového routeru s firewallem a potřebnými funkcemi. |
| Podpora monitoringu a logování NAT (RFC 2663) provozu za účelem dohledatelnosti veřejného provozu k vnitřnímu zařízení | Řešeno v rámci projektu pomocí nového routeru s firewallem a potřebnými funkcemi, pomocí nového serveru (ukládání log dat na virt. server) a záložního zdroje. |
| Logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – uživatel a to včetně ošetření v případě sdílených učeben (pracovních stanic apod.) | Řešeno v rámci projektu pomocí nového routeru s firewallem a potřebnými funkcemi, pomocí nového serveru (ukládání log dat na virt. server) a záložního zdroje. |
| Síťové zařízení podporující rate limiting, antispoofing, ACL/xACL, rozhraní musí obsahovat všechny potřebné komponenty a licence pro zajištění řádné funkcionality | Řešeno v rámci projektu pomocí nového routeru s firewallem a potřebnými funkcemi. |
| Zařízení umožňující kontrolu http a https provozu, kategorizaci a selekci obsahu dostupného pro vybrané skupiny uživatel (učitel, žák), blokování nežádoucích kategorií obsahu, antivirovou kontrolou stahovaného obsahu | Řešeno v rámci projektu pomocí nového routeru s firewallem a potřebnými funkcemi. |
| Možnost snadné/automatické rekonfigurace ACL/FW na základě identifikovaných útoků | Řešeno v rámci projektu pomocí nového routeru s firewallem a potřebnými funkcemi. |
| Podpora DNSSEC a IPv6 protokolů pro služby školy dostupné online | Řešeno v rámci projektu pomocí nového routeru s firewallem a potřebnými funkcemi. |

b) Vnitřní konektivita školy (LAN)

| Parametr dle standardu | Způsob naplnění parametru |
| --- | --- |
| Povinné minimální bezpečnostní parametry (bez ohledu na typ síťového připojení) |
| Monitorování IP (IPv4 a IPv6) datových toků formou exportu provozních informací o přenesených datech v členění minimálně zdrojová/cílová IP adresa, zdrojový/cílový TCP/UDP port (či ICMP typ) - RFC3954 nebo ekvivalent (např. NetFlow) – systém pro monitorování a sběr provozně-lokačních údajů minimálně na úrovni rozhraní WAN, ideálně i LAN) a to bez negativních vlivů na zátěž a propustnost zařízeni s kapacitou pro uchování dat po dobu minimálně 2 měsíců | Řešeno v rámci projektu pomocí nového routeru s firewallem a potřebnými funkcemi, pomocí nového serveru (ukládání log dat na virt. server) a záložního zdroje. |
| Povinné řešení systému správy uživatelů (Identity Management), tj. centrální databáze identit (LDAP, AD, apod.) a její využití pro autentizaci uživatelů (žáci i učitelé) za účelem bezpečného a auditovatelného přístupu k síti, resp. síťovým službám. | Řešeno v rámci projektu pomocí nového serveru. |
| Logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – uživatel | Řešeno v rámci projektu pomocí nového routeru s firewallem a potřebnými funkcemi a nového serveru. |
| Povinné minimální parametry v oblasti pevné LAN |
| Minimální konektivita stanic a dalších koncových zařízení zařízení 100Mbit/s fullduplex | Řešeno v rámci projektu pomocí wIfi a nových switchů. |
| Strukturovaná kabeláž pro připojení pracovních stanic a dalších zařízení (tiskárny, servery, AP,…) | Řešeno v rámci projektu pomocí wIfi a nových switchů. |
| Minimální konektivita serverů, aktivních síťových prvků, bezpečnostních zařízení, NAS 1Gbit/s fullduplex | Řešeno v rámci projektu pomocí nového rozvaděče a nových switchů. |
| Páteřní rozvody mezi budovami v areálu realizovány prostřednictvím optických, metalických vláken popř. bezdrátovými spoji v licencovaném pásmu (povolení ČTÚ) | Splněno - optika mezi pavilony, metal. rozvod uvnitř pavilonu. |
| Aktivní prvky (centrální směrovače a centrální přepínače; L2 i L3) s neblokující architekturou přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.1X, radius based MAC autentizace,… | Řešeno v rámci projektu pomocí nových switchů. |
| Povinné minimální parametry v oblasti bezdrátových sítí (wifi) |
| Podpora mechanismu izolace klientů | Řešeno v rámci projektu pomocí nového routeru s firewallem a potřebnými funkcemi, pomocí přístupových bodů wifi vč. SW a pomocí nových switchů. |
| Návrh topologie wifi sítě a analýza pokrytí signálem počítající s konzistentní Wi-Fi službou ve v příslušných prostorách školy a s kapacitami pro provoz mobilních zařízení pedagogického sboru i studentů | Topologie wifi sítě a analýza pokrytí signálem |
| Centralizovaná architektura správy wifi sítě (centrální řadič, centrální management, tzv. thin access pointy, popř. alespoň centrální řešení distribuce konfigurací s podporou automatického rozložení zátěže klientů, roamingu mezi spravované access pointy a automatickým laděním kanálů a síly signálu včetně detekce a reakce na non-Wi-Fi rušení) | Řešeno v rámci projektu pomocí nového serveru, přístupových bodů wifi vč. SW. |
| Podpora protokolu IEEE 802.1X resp. ověřování uživatelů oproti databázi účtů přes protokol radius (např. LDAP, MS AD …) | Řešeno v rámci projektu pomocí nového rozvaděče, nového serveru, nového routeru a přístupových bodů wifi vč. SW. |
| Podpora standardu IEEE 802.11n a případně novějších (ac, ad), současná funkce AP v pásmu 2,4 a 5 GHz | Řešeno v rámci projektu pomocí nového serveru, přístupových bodů wifi vč. SW. |
| Podpora WPA2, PoE, multi SSID, ACL pro filtrování provozu | Řešeno v rámci projektu pomocí nového serveru, nových switchů, nového routeru a přístupových bodů wifi vč. SW. |
| Doporučené parametry |
| Minimálně pasivní zapojení do federovaného systému eduroam (www.eduroam.cz). Optimálně aktivní zapojení do systému eduroam, pro zajištění národní i mezinárodní mobility žáků a učitelů. | Bude hardwarově připraveno z komponent projektu. |

3) Další bezpečnostní prvky

| Parametr dle standardu | Způsob naplnění parametru |
| --- | --- |
| Identity management systémy (IDM) – systém správy identit, řízení životního cyklu uživatelů, integrace do provozních a bezpečnostních systémů | Umožní nový server se záložními zdroji umístěné v novém rozvaděči. |
| Centralizovaný autentizační systém napojení na systém správy identit (např. na bázi LDAP, AD, studijní a personální agendy apod.) | Umožní nový server se záložními zdroji umístěné v novém rozvaděči. |
| Řešení dočasných přístupů (hosté, brigádníci, praktikanti, zákonní zástupci, externí subjekty, blokace wifi v určitém čase) | Umožní stávající a nový router s firewallem, přístupové body wifi a nový server. |
| Systémy schopné detekovat nelegitimní provoz nebo síťové anomálie | Umožní nový router s firewallem. |
| Systémy vyhodnocování a správy událostí a bezpečnostních incidentů (log management, incident management) | Umožní stávající a nový router s firewallem a nový server. |
| Nástroje pro centrální správu a audit ICT prostředků | Umožní nový SW pro centrální správu a audit ICT prostředků. |
| Systémy zálohování a obnovy dat serverové infrastruktury | Umožní nové zálohovací zařízení a SW. |
| Systémy pro antivirovou ochranu zařízení, antispamovou ochranu poštovních serverů | Bude pořízen nový antivirový systém. |
| Zabezpečení přístupových protokolů (SSL/TLS) služeb (např. emailové služby, webové servery, studijní a ekonomické agendy) atp. | Řešeno v rámci projektu pořízením nového routeru s firewallem a potřebnými funkcemi. |
| Podpora vzdáleného přístupu (VPN) | Řešeno v rámci projektu pořízením nového routeru s firewallem a potřebnými funkcemi. |

3) Další technické a technologické aspekty cílového stavu

Navrhované řešení plně respektuje požadavky výzvy IROP a odpovídá požadovanému standardu. Současně řeší nedostatky výchozího stavu. Některé z požadovaných parametrů jsou již splněny a nejsou proto předmětem projektu. V rámci projektu budou vyměněny nedostačující páteřní a podružné switche za adekvátní L2, L3 switche s požadovanými vlastnostmi podle standardu. Navrhované řešení zavede centrální monitorovací systém se systémem pro protokolování událostí ze síťových prvků se záložním exportem na virtuální server (syslog). Budou pořízeny 2 nové servery vč. serverových licencí, umožňující autentifikaci uživatelů do PC sítě, management serverů, DNS server, DHCP server a další instance potřebné pro provoz sítě. Součásti serveru bude vhodný virtuální SW s možností zálohy a obnovy virtuálních strojů pro případ výpadku. Nové servery budou umístěny mimo hlavní rozvaděč, v novém odděleném rozvaděči s patřičným chlazením. Zálohování bude probíhat na novém NAS zařízení se zálohovacím SW, umístěném v LAN sítí. Návrh musí obsahovat pro nově navržené IT prostředky adekvátní záložní zdroje napájení pro regulérní vypnutí serverů v případě výpadku. Zabezpečení sítě bude poskytovat adekvátní SW licence. Zabezpečení klientských stanic bude řešeno vhodným antivirovým řešením s centrální správou. Pro zálohování dat navrhované řešení zajistí potřebné SW řešení vyhovující potřebám školy s ohledem na nově plánovanou IT infrastrukturu a dostatečnou kapacitou pro standardní růst kapacity zálohovaných dat. Součásti návrhu bude licence pro centrální správu a audit ICT prostředků. Stávající funkční a vyhovující síťové prvky budou zachovány.

Požadavek se týká prvků, přes které je veden veškerý provoz, resp. jde o centrální prvky. Podružné přepínače (chodbové, očebnové) musí splňovat pouze požadavek na neblokující architekturou přepínacího subsystému

Pasivním zapojením se rozumí poskytování služeb sítě eduroam na úrovni poskytovatele zdrojů – viz. http://www.eduroam.cz/_media/cs/cz_roam_policy_v2.0.pdf