| Specifikace dodávek a služeb k ocenění | Příloha č.1.1 krycího listu nabídky str.1/2 |
| --- | --- |
| Žlutě zvýrazněné pasáže vyplňte! |
| Zajištění servisní činnosti, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2022 - 2024 |
|  | Kč / 1 měsíc (bez DPH) | měsíců | celkem Kč (bez DPH) |
| Paušál | ………………………. | 36 | ……………… |
| Paušální cena musí zahrnovat veškeré náklady nutné k zajištění kompletní servisní činnosti pro 11 výtahů do max. 7 stanic a 1 ks nákladního výtahu dle následujících požadavků: |
| - odstraňování poruch výtahů po telefonickém nahlášení na dispečink firmy v den nahlášení včetně sobot, neděl a svátků, - zajištění nepřetržité vyprošťovací služby uvízlých osob s nástupem do 30 min. po nahlášení - provádění periodických odborných prohlídek a zkoušek v termínech dle ČSN 274007, - provádění pravidelné a preventivní údržby výtahů včetně provozních prohlídek dle ČSN 274002 a udržování strojních částí výtahů v optimálním stavu, náklady na drobný materiál jako tuky, oleje apod. |
| Zadavatel požaduje nástup na opravu do 1 hodiny od nahlášení poruchy a vyproštění uvízlé osoby z výtahu v důsledku výpadku proudu, nebo poruchy výtahu do 30 minut od nahlášení nepřetržitě 365 dnů v roce. |
| Mimopaušální opravy: výměna stávajícího zařízení za nové | Kč / 1ks (bez DPH) | ks (předpoklad pro 2022 - 2024) | celkem Kč (bez DPH) |
| dveřní uzávěry dle ČSN, EN 81.1 | ………..… | 5 | ………..… |
| tlačítkové antivandální přivolávače ve stanicích (provedení NEREZ) | ………..… | 15 | ………..… |
| displej ve výchozí stanici (provedení NEREZ) | ………..… | 4 | ………..… |
| výtahový rozváděč s frekvenčním měničem včetně kompletní elektroinstalace v šachtě a strojovně (pro motor 3,5 kW, 7 stanic) | ………..… | 2 | ………..… |
| frekvenční měnič 4kW asynchronní stroj | ………..… | 3 | ………..… |
| kabinové dveře BUS 800 | ………..… | 2 | ………..… |
| výměna převodového oleje | ………..… | 2 | ………..… |
| Akumulátor 1,3 Ah | ………..… | 2 | ………..… |
| Příloha č.1.1 krycího listu nabídky str.2/2 |
| Vyvažovací ocelové závaží (pro výtah s nosnosti 320 kg) | ………..… | 2 | ………..… |
| dvojčinná brzda (pro průměr 200 mm) | ………..… | 2 | ………..… |
| úřední zkoušky výtahů (inspekční prohlídky) | ………..… | 7 | ………..… |
| Jednotlivé položky musí zahrnovat veškeré náklady spojené s výměnou : demontáž a likvidaci stávajícího zařízení, dodání a montáž nového zařízení včetně veškerého potřebného drobného materiálu (např. šrouby, podložky, barva, tuky apod.) |
|  | Kč / 1hod (bez DPH) | Hod. |  |
| hodinová sazba mimo paušální cenu | ………..… | 600 | ………..… |
| Celková cena bez DPH - celkový součet ročního paušálu, jednotkových cen mimopaušálních oprav vynásobených předpokládaným jednotkovým množstvím a hodinové sazby vynásobené předpokládaným jednotkovým množstvím. Tuto cenu přeneste do krycího listu nabídky jako cenu hodnocenou. | ………..… |
| Poznámka : |
| V mimopaušálních opravách bude řešeno formou příkazů nebo objednávek odstraňování závad dle |
| provozních a odborných prohlídek a úředních zkoušek. |
| Předpoklad pro období 2022 - 2024 u mimopaušálních oprav je pouze orientační a není závazný pro |
| následné uzavření smlouvy o dílo. Ve smlouvě budou uvedeny jednotkové ceny a fakturace bude probíhat |
| podle skutečného počtu jednotek. |